## Slide 1: אופטימיזציה של אלמנטים ברשת חשמל חכמה
פרויקט מס' 19-1-1-1951 | 
מבצעים: | 
305002115 | תומר שפר
308552967 | עדי פולק
מנחה: | 
אוניברסיטת תל אביב | ד"ר יובל בק

## Slide 2: מבוא
רשתות חשמל חכמות – רשתות הניתנות לשליטה ובקרה מרחוק
שליטה בפרופיל המתחים של הרשת יכולה לשפר את נצילות צריכת החשמל
חישוב בעזרת Power Flow בשיטת Back-Forward
אופטימיזציה באמצעות חיבור קבלים במקביל לצמתים
נעסוק ברשתות רדיאליות לא מאוזנות

## Slide 3: מוטיבציה
הגדרת האופטימיזציה של הרשת – מה אנחנו רוצים להשיג
השגת אופטימיזציה טובה יותר מהמקובלת בתעשייה לפרופיל המתחים ברשת

## Slide 4: מימוש
סימולציית MATLAB
שיטת Brute – Force
  חיבור קבלים במקביל לאימפדנס שקול של הצומת – הקטנת ההספק הריאקטיבי
  בדיקת כלל קונפיגורציות החיבור האפשריות
  חישוב מאפייני הרשת באמצעות אלגוריתם Backward - Forward

## Slide 5: מימוש – דיאגרמת בלוקים

## Slide 6: מימוש - המשך
בחירת קונפיגורציית קבלים
  עדכון צריכת ההספק הריאקטיבי לפי חיבור מקבילי של קבל לאימפדנס השקול של הצומת
  העדכון מתבצע עבור כל אחד מהצמתים בהם יחובר קבל

## Slide 7: מימוש - המשך
אלגוריתם Backward – Forward
  אתחול מתחי הצמתים וזרמי הענפים
  Backward sweep – עדכון זרמי הענפים מהעלים לכיוון השורש
  Forward sweep – עדכון מתחי הצמתים מהשורש לכיוון העלים
  בדיקת התכנסות לפי תנאי העצירה הבאים:

## Slide 8: מימוש – השוואת תוצאות
פונקציית המחיר
– מספר סידורי של קונפיגורציית הקבלים
- המתח בצומת בקונפיגורציית קבלים
– מספר הצמתים ברשת
הקונפיגורציה הנבחרת היא זו שמביאה למינימום את פונקציית המחיר

## Slide 9: Feeder H

## Slide 10: Feeder H

## Slide 11: - השוואה בין השיטותFeeder H

## Slide 12: Feeder F

## Slide 13: Feeder F

## Slide 14: - השוואה בין השיטותFeeder F

## Slide 15: Case 15 - Radial

## Slide 16: Case 15 - Radial

## Slide 17: תוצאות ומסקנות
שיטת האופטימיזציה שבחרנו הניבה תוצאות זהות או טובות יותר מהשיטה הנהוגה כיום בתעשייה
יתרון מובהק – בדיקת כל קונפיגורציות החיבור
הניתוח לא נעשה Online ולכן זמן הריצה לא מהווה מגבלה מובהקת
יחד עם זאת – זמן הריצה אקספוננציאלי לפי מספר הצמתים ולכן השיטה יחסית מסורבלת
ברשתות גדולות השיטה לא תהיה ישימה לאור מגבלות זיכרון

## Slide 18: הצעות להמשך
הוספת אלמנטים נשלטים נוספים מלבד קבלים
בחינת אופטימיזציה לפי פונקציות מחיר נוספות - הפרש מתחים בערך מוחלט, הספק ריאקטיבי מקסימלי ברשת ועוד
אלגוריתם יעיל יותר